## Slide 1
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРИСТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
Кафедра конструювання машин і обладнання
ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВОГО ГУРТКА
ЗА 2018 – 2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Доповідач: магістр Гарбуз Руслан
Керівники: д.т.н., проф. Ловейкін Вячеслав,
д.т.н., проф. Ромасевич Юрій.
Гурток: ДИНАМІКА МАШИН

## Slide 2
СПИСОК УЧАСНИКІВ НАУКОВОГО ГУРТКА
ПУБЛІКАЦІЇ НАУКОВОГО ГУРТКА
За 2018 – 2019 навчальний рік опубліковано 17 тез доповідей
Приходько Павло – МОБ 1701;
Гарбуз Руслан – МОБ 1802;
Сопрук Павло – ;
Кіру Михайло – МОБ 1802;
Макаров Олександр – ОЛК 1803;
Буджак Микола – ОЛК 1803

## Slide 3
Публікації

## Slide 4
Науково-практичні конференції, в яких прийняли участь гуртківці
VI Міжнародна науково-технічна конференція з нагоди112-ї річниці від дня народження доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ, віце-президента УАСГН КРАМАРОВА Володимира Савовича
73-а всеукраїнська науково-практична студентська конференція «Наукові здобутки студентів у дослідженнях технічних та біоенергетичних систем природокористування: конструювання та дизайн»

## Slide 5
Програми наукових конференцій в яких прийняли участь гуртківці

## Slide 6
Програми наукових конференцій в яких прийняли участь гуртківці

## Slide 7: Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Галузеве машинобудування (Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання)» (26 березня, Київський національний університет будівництва і архітектури )
2 місце

## Slide 8
ВІДВІДАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВИСТАВОК
АГРОЕКСПО-2018

## Slide 9
ВІДВІДАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВИСТАВОК
ІНТЕРАГРО-2018

## Slide 10
ВІДВІДАННЯ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
У конструкторському бюро ПАТ „Ельворті”
На виробничих ділянках ПАТ „Ельворті”

## Slide 11
СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ЧАСТОТНО-КЕРОВАНОГО ПУСКУ СТРІЧКОВОГО КОНВЕЄРА

## Slide 12
Рис. 1. Динамічна модель стрічкового конвеєра
Мп. – зведений момент приводу; Моп1. та Моп2. – зведені моменти опору приводного та натяжного барабанів відповідно; спр – зведений коефіцієнт крутильної жорсткості приводу; bпр – зведений коефіцієнт дисипації приводу; Rб.п. та Rб.н. – радіуси приводного та натяжного барабанів відповідно; Jп., Jб.п., Jб.н. – зведені моменти інерції приводу, приводного та натяжного барабанів відповідно; mрi – і-та зведена маса робочої гілки транспортера із вантажем; mхj – j-та зведена маса холостої гілки транспортера; n – кількість зведених мас робочої гілки транспортера; k – кількість зведених мас холостої гілки транспортера; срi та bрi – і-ті зведені коефіцієнти жорсткості та дисипації робочої гілки транспортера відповідно; схj та bхj – j-ті зведені коефіцієнти жорсткості та дисипації холостої гілки транспортера відповідно; Wpi та Wхj – і-та та j-та зведені сили тертя від обертання підтримуючих роликів (сили Wpi та Wхj прикладені не до всіх приведених мас, а лише до тих, які взаємодіють з підтримуючими роликами).

## Slide 13
Математична модель стрічкового конвеєра – рівняння руху окремих елементів динамічної моделі конвеєра. Інтегрування ріврнянь руху виконувалось методом Рунге-Кутта

## Slide 14
Математичну модель стрічкового конвеєра ми представили у вигляді
MISO-функції (multi in-single out)
MISO
Тривалість наростання частоти напруги живлення двигуна tрозг
Початкова напруга живлення двигуна U0
Втрати енергії у приводі протягому пуску конвеєра ΔЕ

## Slide 15
Найменування параметра або характеристики | Параметр або характеристика
Марка конвеєра | КЛ 100-45-4-500-1П
Тип технічного засобу | стаціонарний одноопераційний
Продуктивність, т/год | 100
Довжина транспортування, м | 45
Ширина стрічки, мм | 500
Номінальна швидкість стрічки, м/с | 1,6
Споживана потужність електродвигунів, кВт | 3,98
Технічні характеристики стрічкового конвеєра КЛ, який використаний у розрахунках

## Slide 16
Для оптимізації енерговитрат конвеєра під час пуску використано метод Cuckoo Search (зозулиний пошук)

## Slide 17
Метод Cuckoo Search запропонований Янгом та Дебом

## Slide 18
Алгоритм Cuckoo Search

## Slide 19: РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ АЛГОРИТМУК ПО ОПТИМІЗАЦІЇ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНСОТІ ПУСКУ КОВЕЄРА
У результаті роботи алгоритму отримано наступні дані: початкове значення напруги живлення U0 рівне номінальній напрузі, а тривалість наростання напруги живдення tрозг рівна 0,12 сек – для лінійної характеристики пуску і 0,14 сек – для S-подібної характеристики.
Енерговтрати при пуску конвеєра в процесі виконання алгоритму оптимізації для характеристики наростання частоти напруги живлення
Лінійна характеристика
S-подібна характеристика

## Slide 20
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ НАУКОВОГО ГУРТКА
(сектор наукових розробок)
Дослідження динаміки машин та механізмів (стрічкові конвеєри, ковшові елеватори, скребкові конвеєри, мостові та баштові крани).
Проведення параметричної оптимізації вищевказаних механізмів (визначення оптимальних параметрів демпферних блоків, канатних барабанів, підвісок та інших елементів).
Постановка та розв'язок задач оптимального керування рухом машин та механізмів із використанням варіаційного числення та прямих варіаційних методів.
Аналіз отриманих результатів та встановлення рекомендацій стосовно їх практичної реалізації.

## Slide 21
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ НАУКОВОГО ГУРТКА
(організаційний сектор)
Залучення до гуртка талановитої і активної молоді.
Участь студентів гуртка в конкурсах наукових робіт, олімпіадах та грантах.
Пропагування результатів власних наукових досліджень.
Налагодження та розвиток зв'язків із студентами і вченими з інших вишів, наукових установ і організацій.

## Slide 22
Дякую за увагу!